# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Бородино, ул. Ленина, 62

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1621505,20 руб.

Составлен в базисных ценах ТЕР-2001 года по состоянию на 1 января 2000г, пересчитан в текущие цены 1 кв.2019г

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 1 | ТЕРр68-14-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 2,46 | 2505,37 | 677,82 | 1827,55 104,06 | 0 | 6163,21 | 1667,44 | 4495,77 255,99 |  | 68,26 167,92 | 9,4 23,12 |
| 2 | ТЕР01-01-013-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0186 | 5106,66 | 83,24 | 5020,2 406,34 | 3,22 | 94,98 | 1,55 | 93,38 7,56 | 0,05 | 9,28 0,17 | 26,91 0,5 |
| 3 | ТЕР27-02-010-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3,56 | 5386,5 | 740,26 | 103,33 10,1 | 4542,91 | 19175,94 | 2635,33 | 367,85 35,96 | 16172,76 | 76,08 270,84 | 0,68 2,42 |
| 4 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,1024 | 763,76 | 763,76 | 0 0 | 0 | 78,21 | 78,21 |  |  | 88,5 9,06 |  |
| 5 | ТСЦ-407-0014 | Земля растительная | м3 | 9,04 | 155,77 | 0 | 0 0 | 155,77 | 1408,16 |  |  | 1408,16 |  |  |
| 6 | ТСЦ-403-8024 | Камни бортовые БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 236 | 172,4 | 0 | 0 0 | 172,4 | 40686,40 |  |  | 40686,40 |  |  |
| 7 | ТСЦ-403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 130 | 121,25 | 0 | 0 0 | 121,25 | 15762,50 |  |  | 15762,50 |  |  |
| 8 | ТЕР27-04-001-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,093 | 4997,09 | 224,97 | 4418,41 309,41 | 353,71 | 464,73 | 20,92 | 410,91 28,78 | 32,90 | 24,19 2,25 | 20,6 1,92 |
| 9 | ТСЦ-408-0058 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-40 мм | м3 | 11,16 | 139,93 | 0 | 0 0 | 139,93 | 1561,62 |  |  | 1561,62 |  |  |
| 10 | ФССЦпг03-21-01-022 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза (г. Бородино- пос. Громадск) | 1 т груза | 30,132 | 16,14 | 0 | 16,14 0 | 0 | 486,33 |  | 486,33 |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-04-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0465 | 3227,18 | 144,94 | 2829,59 195,57 | 252,65 | 150,06 | 6,74 | 131,58 9,09 | 11,74 | 15,72 0,73 | 13,88 0,65 |
| 12 | ТСЦ-408-0123 | Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 5,115 | 124,95 | 0 | 0 0 | 124,95 | 639,12 |  |  | 639,12 |  |  |
| 13 | ФССЦпг03-21-01-068 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 68 км I класс груза (г. Бородино - пос. Филимоново) | 1 т груза | 8,184 | 34,25 | 0 | 34,25 0 | 0 | 280,30 |  | 280,30 |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-06-026-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,242118 | 1730,85 | 0 | 62,74 8,4 | 1668,11 | 419,07 |  | 15,19 2,03 | 403,88 |  | 0,66 0,16 |
| 15 | ТЕР27-06-020-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,247 | 52943,48 | 423,98 | 3105,55 289,06 | 49413,95 | 66020,52 | 528,70 | 3872,62 360,46 | 61619,20 | 38,3 47,76 | 19,08 23,79 |
| 16 | ТЕР27-03-004-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,73 | 49415,4 | 689 | 2935,92 328,59 | 45790,48 | 36073,24 | 502,97 | 2143,22 239,87 | 33427,05 | 62,24 45,44 | 22,46 16,4 |
| 17 | ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 15,922 | 3,45 | 0 | 3,45 0 | 0 | 54,93 |  | 54,93 |  |  |  |
| 18 | ФССЦпг03-21-01-003 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза | 1 т груза | 15,922 | 4,8 | 0 | 4,8 0 | 0 | 76,43 |  | 76,43 |  |  |  |
| Раздел 2. Установка урн |
| 19 | ТЕР07-05-030-11 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,06 | 3731,99 | 1279,63 | 394,35 46,81 | 2058,01 | 223,92 | 76,78 | 23,66 2,81 | 123,48 | 122,57 7,35 | 3,15 0,19 |
| 20 |  | Урна код 0652 | шт | 6 | 530,29 | 0 | 0 0 | 530,29 | 3181,74 |  |  | 3181,74 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 193001,41 | 5518,64 | 12452,17 942,55 | 175030,60 | 551,52 | 69,15 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | 1141357,49 | 105461,21 | 104733,49 18012,13 | 931162,79 | 551,52 | 69,15 |
| Накладные расходы | 136470,73 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 73426,11 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1351254,33 |  |  |  | 551,52 | 69,15 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 931162,79 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 104733,49 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 123473,34 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 136470,73 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 73426,11 |  |  |  |  |  |
| НДС 20% | 270250,87 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 1621505,20 |  |  |  | 551,52 | 69,15 |

## Составил

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(

## Проверил

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(