# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4-2019

(локальная смета)

Ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: ул. Ленина, 62

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1182386,98 руб.

Составлен в базисных ценах ТЕР-2001 года по состоянию на 1 января 2000г, пересчитан в текущие цены 4 кв.2018г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 1 | ТЕРр68-14-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 2,46 | 2505,37 | 677,82 | 1827,55 104,06 | 0 | 6163,21 | 1667,44 | 4495,77 255,99 |  | 68,26 167,92 | 9,4 23,12 |
| 2 | ТЕР01-01-013-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0186 | 5106,66 | 83,24 | 5020,2 406,34 | 3,22 | 94,98 | 1,55 | 93,38 7,56 | 0,05 | 9,28 0,17 | 26,91 0,5 |
| 3 | ТЕР27-02-010-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3,56 | 5386,5 | 740,26 | 103,33 10,1 | 4542,91 | 19175,94 | 2635,33 | 367,85 35,96 | 16172,76 | 76,08 270,84 | 0,68 2,42 |
| 4 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,1024 | 763,76 | 763,76 | 0 0 | 0 | 78,21 | 78,21 |  |  | 88,5 9,06 |  |
| 5 | ТСЦ-407-0014 | Земля растительная | м3 | 9,04 | 155,77 | 0 | 0 0 | 155,77 | 1408,16 |  |  | 1408,16 |  |  |
| 6 | ТСЦ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 размером 0,3*0,15м | м3 | 10,62 | 1777,48 | 0 | 0 0 | 1777,48 | 18876,84 |  |  | 18876,84 |  |  |
| 7 | ТСЦ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 размером 0,2*0,08м | м3 | 2,08 | 1777,48 | 0 | 0 0 | 1777,48 | 3697,16 |  |  | 3697,16 |  |  |
| 8 | ТЕР27-04-001-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,093 | 4997,09 | 224,97 | 4418,41 309,41 | 353,71 | 464,73 | 20,92 | 410,91 28,78 | 32,90 | 24,19 2,25 | 20,6 1,92 |
| 9 | ТСЦ-408-0058 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-40 мм | м3 | 11,16 | 139,93 | 0 | 0 0 | 139,93 | 1561,62 |  |  | 1561,62 |  |  |
| 10 | ФССЦпг03-21-01-022 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза (г. Бородино- пос. Громадск) | 1 т груза | 30,132 | 16,14 | 0 | 16,14 0 | 0 | 486,33 |  | 486,33 |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-04-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0465 | 3227,18 | 144,94 | 2829,59 195,57 | 252,65 | 150,06 | 6,74 | 131,58 9,09 | 11,74 | 15,72 0,73 | 13,88 0,65 |
| 12 | ТСЦ-408-0123 | Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 5,115 | 124,95 | 0 | 0 0 | 124,95 | 639,12 |  |  | 639,12 |  |  |
| 13 | ФССЦпг03-21-01-068 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 68 км I класс груза (г. Бородино - пос. Филимоново) | 1 т груза | 8,184 | 34,25 | 0 | 34,25 0 | 0 | 280,30 |  | 280,30 |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-06-026-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,242118 | 1730,85 | 0 | 62,74 8,4 | 1668,11 | 419,07 |  | 15,19 2,03 | 403,88 |  | 0,66 0,16 |
| 15 | ТЕР27-06-020-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,247 | 52943,48 | 423,98 | 3105,55 289,06 | 49413,95 | 66020,52 | 528,70 | 3872,62 360,46 | 61619,20 | 38,3 47,76 | 19,08 23,79 |
| 16 | ТЕР27-06-021-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 1,247 | 12332,3 | 2 | 11,74 0 | 12318,56 | 15378,38 | 2,49 | 14,64 | 15361,25 | 0,18 0,22 |  |
| 17 | ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 15,7896 | 3,45 | 0 | 3,45 0 | 0 | 54,47 |  | 54,47 |  |  |  |
| 18 | ФССЦпг03-21-01-003 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза | 1 т груза | 15,7896 | 4,8 | 0 | 4,8 0 | 0 | 75,79 |  | 75,79 |  |  |  |
| Раздел 2. Установка урн |
| 19 | ТЕР07-05-030-11 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,06 | 3731,99 | 1279,63 | 394,35 46,81 | 2058,01 | 223,92 | 76,78 | 23,66 2,81 | 123,48 | 122,57 7,35 | 3,15 0,19 |
| 20 |  | Урна код 0652 | шт | 6 | 530,29 | 0 | 0 0 | 530,29 | 3181,74 |  |  | 3181,74 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 138430,55 | 5018,16 | 10322,49 702,68 | 123089,90 | 506,3 | 52,75 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | 804141,06 | 94592,31 | 86713,86 13245,52 | 622834,89 | 506,3 | 52,75 |
| Накладные расходы | 117769,61 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 63411,81 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | 114019,13 |  |  |  | 167,92 | 23,12 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 925,04 |  |  |  | 0,17 | 0,5 |
| Автомобильные дороги | 821475,40 |  |  |  | 321,8 | 28,94 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 10132,78 |  |  |  | 9,06 |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | 16199,74 |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы | 1047,46 |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | 5423,31 |  |  |  | 7,35 | 0,19 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 16099,60 |  |  |  |  |  |
| Итого | 985322,48 |  |  |  | 506,3 | 52,75 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 622834,89 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 86713,86 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 107837,83 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 117769,61 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 63411,81 |  |  |  |  |  |
| НДС 20% | 197064,50 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 1182386,98 |  |  |  | 506,3 | 52,75 |

## Составил инженер-сметчик МКУ «Служба единого заказчика»                 А.В.Помелова

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(